## Slide 1
A/D (Analogno/Digitalna) KONVERZIJA
-BIOMEDICINSKA INSTRUMENTACIJA-
VEŽBE 4

## Slide 2
A/D KONVERzija
Tri koraka analogno/digitalne konverzije:
  Odabiranje
  Kvantizacija
  Kodovanje
Rezultat – signal diskretizovan po vremenu i amplitudi

## Slide 3
Što više odbiraka – bolja reprezentacija analognog signala
Teorema o odabiranju
Nikvistov kriterijum: fo ≥ 2f
U realnosti preporuka je: fo ≥ 5f
Problem aliasinga
Odabiranje

## Slide 4
kvantizacija
Prenosna karakteristika
Greška kvantizacije
Kvantizacija – dodela diskretnih vrednosti amplitude semplovanom signalu

## Slide 5
kodovanje
Binarno kodovanje zavisi od bitnosti A/D konvertora

## Slide 6
VAŽNI PARAMETRI A/D KONVERTORA
Rezolucija
    Minimalna promena ulaznog signala koju A/D konvertor može da detektuje
    Rezolucija je definisana bitnošću A/D konverotra (n):
Referentni napon
    Definiše opseg vrednosti ulaznog napona koje A/D konvertor može konvertovati
Frekvencija odabiranja
    Definiše broj odbiraka po jednoj sekundi
    Vreme odabiranja – vreme između dva uzastopna odbirka
Vreme akvizicije
    Vreme potrebno da se kondenzator u Sample&Hold kolu napuni na određenu vrednost napona
Vreme konverzije
    Definiše vreme potrebno za konverziju jednog bita

## Slide 7
VAŽNI PARAMETRI A/D KONVERTORA
Greška ofseta
Greška pojačanja

## Slide 8
SAR (Successive-approximation) ADC

## Slide 9
SAR (Successive-approximation) ADC

## Slide 10
SAR REGISTAR

## Slide 11
Pic18f87k22 adc
12-bitni A/D konvertor
24 analogna ulaza
Registri zaduženi za ADC modul:
  ADCON0, ADCON1, ADCON2 – A/D Control Registers
  ANCON0, ANCON1, ANCON2 – A/D Port Configuration Registers
  ADRESH – gornji bajt rezultata A/D konverzije
  ADRESL – donji bajt rezultata A/D konverzije

## Slide 12
Pic18f87k22 adc
Dva moda merenja:
Diferencijalno merenje
Jednokanalno merenje