## Slide 1
SPI (Serial Peripheral Interface) KOMUNIKACIJA
-BIOMEDICINSKA INSTRUMENTACIJA-
VEŽBE 8

## Slide 2
SPI komunikacija
Sinhrona serijska komunikacija
Full-duplex komunikacija
Master/main i slave/subnode uređaji
4 linije za razmenu podataka:
      SCK – Serial Clock
      MOSI – Master Output Slave Input
      MISO – Master Input Slave Output
      CS - Chip Select

## Slide 3
SPI komunikacija
N slave uređaja – N CS linija
Daisy-chain konfiguracija

## Slide 4
Pregled Karakteristika SPI komunikacije
Karakteristika | Vrednost
Broj žica | 4+ (SCK, MISO, MOSI, CS1 ...)
Maksimalna brzina | I do 100 MHz
Sinhrona ili Asinhrona? | Sinhrona (Prenosi se takt SCK linijom)
Serijska ili paralelna? | Serijska (Podaci se prenose MISO i MOSI linijama)
Maksimalan broj mastera | Ne koristi se više mastera
Maksimalan broj slave-a | Neograničen (svaki slave mora imati CS)
Detekcija prijema podataka | Ne
Maksimalna kapacitivnost | ~10 pF (zavisno od brzine)
Maskimalna dužina | ~1 m (jako zavisi od brzine)

## Slide 5
Push-pull konfiguracija linija

## Slide 6
SPI modovi rada

## Slide 7
SPI modovi rada

## Slide 8
SPI PIC18F87K22 mikrokontrolera
MSSP moduli datog mikrokontrolera za SPI komunikaciju konfigurišu se putem sedam registara:
  SSPxSTAT (MSSPx Status Register) – statusni registar,
  SSPxCON1 (MSSPx Control Register 1) – kontrolni registar,
  SSPxBUF (Serial Receive/Transmit Buffer Register) – bafer u koji se podaci upisuju ili iz koga se podaci čitaju,
  SSPxSR (MSSPx Shift Register) – registar za pomeranje bita.

## Slide 9
PIC18f87k22 sPI

## Slide 10
THERMO CLICK
MAX31855K

## Slide 11
THERMO CLICK

## Slide 12
LED RING R CLICK
8-bit 74HC595 serial-in, parallel-out shift registar

## Slide 13
LED RING R CLICK